Самостоятельные работы

СВОБОДНЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ

Начальный уровень

1. Каким выражением определяется период электромагнитных колебаний в контуре, состоящем из конденсатора  и катушки? Укажите все правильные ответы.

А.  √LC

Б. 2π√LC

В. 1/2π√LC

2. Как изменится период электромагнитных колебаний в контуре, если электроемкость конденсатора увеличить в два раза? Укажите все правильные ответы.

А. Увеличится в два раза.

Б. Уменьшится в два раза.

В. Увеличится в √2 раз.

3. Как изменится период электромагнитных колебаний в контуре, если индуктивность катушки уменьшить в четыре раза? Укажите все правильные ответы.

А. Уменьшится в четыре раза.

Б. Уменьшится в два раза.

В. Увеличится в √2 раз.

4. Каким выражением определяется частота электромагнитных колебаний в контуре, состоящем из конденсатора  и катушки. Укажите все правильные ответы.

5. Как изменится частота электромагнитных колебаний в контуре, если электроемкость конденсатора увеличить в четыре раза? Укажите все правильные ответы.

А. Увеличится в два раза.

Б. Увеличится в четыре раза.

В. Уменьшится в два раза.

6. Как изменится частота электромагнитных колебаний в контуре, если индуктивность катушки уменьшить в три раза? Укажите все правильные ответы.

А. Уменьшится в три раза.

Б. Уменьшится в √3 раз.

В. Увеличится в √3 раз.

Средний уровень

1. Найти период и частоту колебаний в контуре, емкость конденсатора в котором 7,47 • 10 -10 Ф, индуктивность катушки 9,41 Ч 10 -4 Гн.

2. Определите индуктивность катушки колебательного контура, если емкость конденсатора равна 5 мкФ, а период колебаний 0,001 с.

3. Индуктивность катушки колебательного контура 5 • 10 -4 Гн. Требуется настроить этот контур на частоту 1 МГц. Какова должна быть емкость конденсатора в этом контуре?

4. Определите циклическую частоту колебаний в контуре, если емкость конденсатора контура 10 мкФ, а индуктивность его катушки 100 мГн.

5. Индуктивность и емкость колебательного контура соответственно равны 70 Гн и 70 мкФ. Определите период и частоту колебаний в контуре.

6. При измерении индуктивности катушки частота электрических     колебаний в контуре оказалась 1 МГц. Емкость эталонного конденсатора 200 пФ. Какова индуктивность катушки?

Достаточный уровень

1. а) Могут ли в контуре, состоящем из конденсатора и активного   сопротивления, возникать свободные колебания?

б) Колебательный контур радиоприемника содержит катушку индуктивности 0,25 мГн и принимает радиоволны длиной 150 м. Определить емкость колебательного контура.

2. а) Как изменится частота колебаний в контуре, если в n раз     уменьшить расстояние между пластинами конденсатора?

б) При изменении емкости конденсатора колебательного контура на 0,72 мкФ период колебаний изменился в 14,1 раз. Найти первоначальную емкость. Индуктивность катушки осталась неизменной.

3. а) Как изменится частота колебаний в контуре, если в катушку его ввести железный сердечник?

б) Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и двух одинаковых конденсаторов, включенных параллельно. Период собственных колебаний контура 20 мкс. Чему будет равен период, если конденсаторы включить последовательно?

4. а) В одинаковых контурах в п раз отличаются начальные заряды на конденсаторах. Чем будут отличаться колебания в них?

б) В колебательном контуре, настроенном на частоту 20 МГц, имеется катушка индуктивности 10 -6 Гн и плоский слюдяной конденсатор с площадью пластины 20 см2. Определить толщину слюды, если ее диэлектрическая проницаемость равна 6.

5. а) Как изменится период колебаний в контуре, если в п раз увеличить площадь пластины конденсатора?

б) На какую длину волны настроен колебательный контур, состоящий из катушки с индуктивностью 2 мГн и плоского конденсатора? Пространство между пластинами конденсатора заполнено веществом с диэлектрической проницаемостью 11. Площадь пластин конденсатора 800 см2, расстояние между ними 1 см.

6. а) Как изменится период колебаний в контуре, если в п раз увеличить диэлектрическую проницаемость среды между пластинами конденсатора?

б) Катушка длиной 50 см и площадью поперечного сечения 3 см2 имеет 1000 витков и соединена параллельно с воздушным конденсатором. Конденсатор состоит из двух пластин площадью 75 см2 каждая. Расстояние между пластинами 5 мм. Определить период колебаний полученного контура.

Высокий уровень

1. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 3 мГн и плоского конденсатора в виде двух дисков радиусом 1,2см, расположенных на расстоянии 0,3мм друг от друга. Найти период  электромагнитных колебаний контура. Каков будет период колебаний, если конденсатор заполнить веществом с диэлектрической проницаемостью 4?

2. Батарею из двух одинаковых конденсаторов емкостью 0,01 мкФ каждый заряжают от источника постоянного напряжения и подключают к катушке индуктивностью 8 мкГн. Найдите период и частоту возникающих в контуре электромагнитных колебаний, если конденсаторы в батарее соединены: а) последовательно; б) параллельно.

3. При изменении тока в катушке индуктивности на величину 2 А за время 1 с в ней индуцируется ЭДС 0,5 мВ. Какую частоту будет иметь радиоволна, излучаемая генератором, колебательный контур которого состоит из этой катушки и конденсатора емкости 20 нФ?

4. Колебательный контур приемника состоит из слюдяного конденсатора, площадь пластин которого 800 см2, а расстояние между ними 1 мм, и катушки. На какую частоту  резонирует этот контур, если максимальное значение напряжения на пластинах в 100 раз больше максимального значения силы тока в катушке?

5. Какова частота электромагнитного излучения колебательного контура, если конденсатор имеет емкость 2 пФ, скорость изменения силы тока в катушке индуктивности равна 4 А/с, а возникающая ЭДС индукции составляет 0,04 В?

6. Емкость конденсатора колебательного контура радиоприемника можно изменять от 56 пФ до 670 пФ. Найти диапазон частот, в котором может работать радиоприёмник.