ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Определение начальной скорости вылета снаряда и дальности его полета при горизонтальной стрельбе.

Оборудование:   1) баллистический пистолет;

2) лабораторный штатив; 3) писчая и копировальная бумага; 4) измерительная лента или рулетка.

Выполнение  работы:

- Закрепить внизу штатива баллистический пистолет под углом 90° к горизонту. Произвести предварительный выстрел из пистолета и заметить, на какую приблизительно высоту поднимется снаряд.  Определить высоту подъема снаряда Нм. Повторить опыт 2—3 раза, каждый раз определяя высоту максимального подъема снаряда, и найти среднее ее значение.

- По формуле высоты максимального подъема определить начальную скорость вылета снаряда.

3. Закрепить в штативе баллистический пистолет на высоте h над столом и установить его горизонтально. По формуле дальности полета при горизонтальной стрельбе определить дальность полета.

4.  Произвести 3—4 выстрела и измерить среднюю дальность полета снаряда.

5. Сравнить вычисленную дальность полета с дальностью полета полученной экспериментально.

Сделайте вывод. Ответьте на контрольные вопросы.