Практическая работа №8

«Определение удельного сопротивления проводника»

Приборы и материалы: амперметр, вольтметр, штангенциркуль, источник тока, провола на линейке, ключ, соединительные провода.

Указания к работе

- Измерить длину проволоки.

- Измерить диаметр проволоки с помощью штангенциркуля и рассчитать площадь поперечного сечения проволоки.

- Собрать цепь, соединив последовательно источник тока, проволоку, амперметр и ключ.

- Параллельно проволоке включить вольтметр.

- Замкнув ключ, измерить силу тока в цепи и напряжение на концах проволоки.

- Используя закон Ома, рассчитать сопротивление проволоки.

- Вычислить удельное сопротивление материала, из которого изготовлена проволока по формуле:

- По справочным таблицам определить материал, из которого изготовлена проволока.

Сделать вывод.