Практическая работа №3

Измерение индуктивности катушки по её сопротивлению переменному току

Оборудование: катушка дроссельная, источник электропитания, АВОметр, миллиамперметр, ключ замыкания, соединительные провода.

Один из способов измерения индуктивности катушки основан на том, что проволочная катушка, включённая в цепь переменного тока, кроме активного сопротивления, определяемого материалом, размерами и температурой проволоки, создаёт дополнительное сопротивление, называемое индуктивным:

XL = 2πνL.

Из этой формулы можно найти индуктивность катушки.

По закону Ома XL= U/I.

Следовательно, чтобы измерить индуктивность катушки, необходимо знать напряжение на зажимах катушки, силу тока в ней и частоту переменного тока ν = 50 Гц.

Порядок выполнения работы

- Подготовить таблицу для записи результатов измерений и вычислений:

| U, В | 12 В | 12 В | 12 В |
| --- | --- | --- | --- |
| I, мА |  |  |  |
| N | 1200 | 2400 | 3600 |
| R, Ом |  |  |  |
| L, Гн |  |  |  |
| XL, Ом |  |  |  |

- Измерить с помощью АВОметра активное сопротивление катушки для 1200, 2400, 3600 витков, внести измерения в таблицу

- Собрать цепь по схеме:

- Измерьте силу тока. Повторите измерения при другом числе витков. Результаты занесите в таблицу.

- Вычислите индуктивное сопротивление для каждого случая и убедитесь, что оно больше активного и не зависит от напряжения.

- Вычислите индуктивность катушки для каждого случая.

- Внесите в катушку железный сердечник и повторите опыт. Сравните индуктивность без сердечника и с сердечником. Сделайте вывод.