Практическая работа №9

Исследование зависимости силы фототока от поверхностной плотности потока излучения

Оборудование: прибор лабораторный для изучения законов фотометрии, микроамперметр, источник электропитания, реостат, ключ, соединительные провода.

В данной работе применяется селеновый фотоэлемент. При его освещении в селене образуются свободные носители заряда (электроны и дырки), которые накапливаются на зажимах фотоэлемента. Если фотоэлемент подключить к гальванометру и осветить, то в цепи возникнет фототок. Сила фототока зависит от поверхностной плотности потока излучения.

В данной работе нужно исследовать зависимость силы фототока фотоэлемента от поверхностной плотности потока излучения и построить графики этой зависимости.

Поверхностная плотность потока излучения на фотоэлементе вычисляют по формуле:

Е = Ф/ 4πR2  (1), где полный поток энергии излучения источника (≈1Вт), R-расстояние между лампочкой и фотоэлементом, выраженное в метрах.

Порядок выполнения работы

- Подготовьте таблицу для записи результатов измерений и вычислений:

| Расстояние между фотоэлементом и лампочкой, R, м | Поверхностная плотность потока излучения на фотоэлементе, Е, Вт/м2 | Сила фототока, I, мкА |
| --- | --- | --- |

- Ознакомьтесь с устройством прибора.

- Расположите фотоэлемент перпендикулярно к оси трубы и соедините его зажимы с микроамперметром.

- Присоедините к источнику тока последовательно выключатель, реостат и лампочку, установите её внутри прибора на расстоянии 10 см от фотоэлемента, реостатом подберите такой накал нити, чтобы стрелка микроамперметра отклонилась на всю шкалу.

- Увеличивайте расстояние между лампой и фотоэлементом и через каждые 2 см измеряйте силу тока. Результаты измерений запишите в таблицу.

- Для каждого случая рассчитайте поверхностную плотность потока излучения на фотоэлементе по формуле (1).

- По числовым данным таблицы постройте график зависимости силы фототока от поверхностной плотности потока излучения. По оси абсцисс отложите поверхностную плотность потока излучения в Вт/м2, а по оси ординат – силу фототока в микроамперах.