Практическая работа №10

Определение постоянной Планка

Цель работы -  ознакомиться с одним из методов экспериментальной оценки значения постоянной Планка.

Оборудование: рейка с брусками, упор, светодиод красного света на подставке, экран со щелью и шкалой, соединительные провода. Дополнительное оборудование: комплект дифракционных решеток в слайд-рамке, источник тока типаВУ-4М, миллиамперметр лабораторный, вольтметр лабораторный, измерительная лента.

Работа  важна  тем,  что  знакомит  учеников  с экспериментальным методом определения одной из фундаментальных физических констант — постоянной Планка. Кроме того, эта работа развивает политехнический кругозор учеников, поскольку знакомит их с физическими основами работы широко внедряемого в настоящее время в различных отраслях техники современного источника света — светодиода.

В основе принципа действия светодиода положено преобразование электроэнергии в электромагнитное излучение, спектр которого может лежать в видимой или инфракрасной области спектра. Светодиодная структура представляет собой электронно-дырочный переход, в котором одна из областей, например n, является эмиттером, а другая — p — базой. В базу вводят специальную примесь, которая не приводит к появлению в полупроводнике дополнительных свободных электрических зарядов, но способствует генерации света. При подаче на p- п переход напряжения в прямой полярности начинается переход электронов из эмиттера в базу. Одновременно и дырки начинают переходить из базы в эмиттер. Рекомбинации носителей заряда происходят как в базе, так и в эмиттере, но в базе происходит преобразование энергии перешедших туда электронов в энергию излучения. В соответствии с квантовой теорией возбужденный электрон, перешедший в базовую область, рекомбинируя с дыркой, испускает квант энергии излучения. При этом энергия возникшего кванта света hν   равна ширине запрещенной энергетической зоны (разности энергий свободной и валентной энергетических зон). Энергию Еэл , которую электрон отдает при рекомбинации, он получает при переходе через р - п переход. Значение этой энергии определяется произведением заряда электрона е на величину прямого напряжения, приложенного к р - п переходу светодиода Uд: Еэл == еUд. Так как  hν=Еэл,  то  hν = еUд.

Откуда  h=eUд/ ν (1).

Из формулы (1) следует, что для определения постоянной Планка достаточно знать заряд электрона е, измерить прямое напряжение Uд, приложенное к светодиоду, излучающему свет, а также измерить частоту излучаемого света ν.

Конструктивное исполнение подставки со светодиодом, которая используется в комплекте, не позволяет напрямую измерить падение напряжение на светодиоде Uд. При определении этой величины учитывают, что последовательно со светодиодом соединен добавочный резистор, ограничивающий прямой ток через него. Значение сопротивления резистора R указано на подставке. Чтобы определить напряжение на светодиоде, измеряют силу тока в его цепи -Iд (амперметр при этом включают на 50 мА), вычисляют падение напряжения на добавочном резисторе — UR=Iд R, измеряют напряжение на гнездах выпрямителя U и вычисляют значение Uд:

Uд=U – Iд R  (2).

Предупреждение: Учесть маркировку проводов следующим образом: красный провод – это «-».

Порядок выполнения работы

1.  Соединить светодиод соединительными проводами последовательно с миллиамперметром. Полученную цепь подключить, соблюдая полярность к выходным гнездам выпрямителя. Выпрямитель подключить к электросети 42 В и измерить силу тока Iд в цепи светодиода.

2. Цепь со светодиодом отключить от выпрямителя. Лабораторным вольтметром измерить напряжение и на выходных гнездах выпрямителя. 3. По формуле (2) вычислить падение напряжение на светодиоде Uд.

4. Определить частоты излучения светодиода ν. Рейку с брусками расположить на рабочем столе брусками вверх так, чтобы к наблюдателю был обращен брусок с запрессованными в него магнитами. К бруску на противоположном конце рейки приставляют экран со щелью и шкалой. При этом следят за тем, чтобы щель экрана оказалась напротив метки на бруске. На этот же конец рейки помещают подставку со светодиодом, следя за тем, чтобы магниты, запрессованные в основании подставки, совместились с головками винтов в теле рейки. Под ближний к наблюдателю конец рейки подкладывают опору, придающей ей наклонное положение. К бруску с магнитами прикладывают слайд-рамку с дифракционными решетками. К магнитам бруска должна быть обращена сторона рамки с металлическими полосами. В опыте используют дифракционную решетку с числом штрихов 600 на 1 мм.

5. Светодиод подключить к выпрямителю, включенному в электросеть 42 В, и настроить установку так, чтобы на шкале экрана, при взгляде на нее сквозь дифракционную решетку, были отчетливо видны по обе стороны от щели дифракционные спектры излучения светодиода.

6. По шкале измерить расстояние между наиболее яркими участками спектров Х в тетрадь переписать величину расстояния от шкалы до дифракционной решетки L. Значение этой величины указано на поверхности рейки. Частоту излучения светодиода вычислить по формуле

ν=2cL/dX, где c – скорость света в вакууме.

7. Выполнив необходимые измерения по формуле (1) вычислить значение постоянной Планка. Полученное значение сравнить с табличным и определить относительную погрешность измеренийε:

ε = {|hэ – hт|/hт}100%‌‌‌,  где hэ  и hт,  соответственно, значения постоянной Планка полученное в ходе эксперимента и из таблицы.