Контрольные вопросы к Пр №4                            Комплект №

1. Значение ЭДС, измеренное в вольтах, задано уравнением е = 50sin80 πt.. Укажите все правильные утверждения.

А. Амплитуда ЭДС 100 В.   Б. Период равен 0,025 с.   В. Частота равна 40 Гц.

2. По графику, изображенному на рисунке, определите амплитуду ЭДС, период тока и частоту. Напишите уравнение ЭДС.

3.Определить ёмкость конденсатора, сопротивление которого в цепи переменного тока частотой 50Гц равно 1кОм.

4. Значение силы тока, измеренное в амперах, задано уравнением i = 0,28 sin 60πt, где t выражено в секундах. Определите амплитуду силы тока, частоту и период.

- В колебательном контуре максимальное значение напряжения на конденсаторе 120 В. Определить максимальную силу тока, если индуктивность катушки 5мГн, ёмкость конденсатора 10мкФ.

Контрольные вопросы к Пр №4                            Комплект №

1. Значение напряжения, измеренное в вольтах, задано уравнением u = 20cos 100 πt.  Укажите все правильные утверждения.

А. Амплитуда напряжения 10 В.  Б. Частота равна 50 Гц.   В. Период равен 0,04 с.

2. По графику, изображенному на рисунке, определите амплитуду напряжения и период колебания. Запишите уравнение мгновенного значения напряжения.

3.Индуктивное сопротивление катушки 80 Ом. Определите индуктивность катушки, если циклическая частота переменного тока 1кОм.

4. Значение напряжения, измеренное в вольтах, задано уравнением и = 120 cos 40πt, где t выражено в секундах. Чему равна амплитуда напряжения, период и частота?

5. Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется по закону и = 50cos104πt. Емкость конденсатора 0,9 мкФ. Найти индуктивность контура, закон изменения со временем силы тока в цепи, частоту, соответствующую этому контуру.

Контрольные вопросы к Пр №4                            Комплект №

1. Значение силы переменного тока, измеренное в амперах, задано уравнением

i = 0,28sin 50πt. Укажите все правильные утверждения.

А. Амплитуда силы тока 1 А.

Б. Период равен 0,04 с.

В. Частота равна 25 Гц.

2. По графику, изображенному на рисунке, определите амплитуду силы тока, период и частоту. Напишите уравнение мгновенного значения силы переменного тока.

3.Каково индуктивное сопротивление проводника с индуктивностью 0,05 Гн в цепи переменного тока частотой 50Гц?

4. Значение ЭДС, измеренное в вольтах, задано уравнением е = 50 sin 5πt, где t выражено в секундах. Определите амплитуду ЭДС, период и частоту.

5.Какое количество теплоты выделится в 1 мин в электрической плитке с активным сопротивлением 30Ом, если плитка включена в сеть переменного тока, напряжение которого, измеренное в вольтах, изменяется со временем по закону u=180sinωt?

Контрольные вопросы к Пр №4                           Комплект №

1. Значение ЭДС, измеренное в вольтах, задано уравнением е=5cos 40 πt.. Укажите все правильные утверждения.

А. Амплитуда ЭДС 5 В.

Б. Период равен 40 с.

В. Частота равна 20 Гц.

2. По графику, изображенному на рисунке, определите амплитуду напряжения, период и значение напряжения для фазы π/3 рад.

3. В цепь переменного тока с действующим значением напряжения 220В включённого активное сопротивление 50 Ом. Найдите действующее  и амплитудное значения силы тока.

4. Амплитуда ЭДС переменного тока с частотой 50 Гц равна 100 В. Каковы значения ЭДС через 0,0025 с и 0,005 с, считая от начала периода?

5.В колебательном контуре максимальное значение напряжения на конденсаторе 120 В. Определить максимальную силу тока, если индуктивность катушки 5мГн, ёмкость конденсатора 10мкФ.

Контрольные вопросы к Пр №4                            Комплект №

1. Значение напряжения, измеренное в вольтах, задано уравнением u = 120cos 40 πt. Укажите все правильные утверждения.

А. Амплитуда напряжения 100 В.

Б. Частота равна 50 Гц.

В. Период равен 0,05 с.

2. По графику, изображенному на рисунке, определите амплитуду силы тока, частоту и значение силы тока для фазы 3/2π рад.

3.Определить период переменного тока, для которого конденсатор ёмкостью 2мкФ представляет сопротивление 8Ом.

4. Мгновенное значение ЭДС переменного тока для фазы 60° равно 120 В. Какова амплитуда ЭДС? Чему равно мгновенное значение ЭДС через 0,25 с, считая от начала периода?

5. Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по закону

q=3×10 – 7cos800πt. Индуктивность контура 2 Гн. Пренебрегая активным сопротивлением, найти электроемкость конденсатора и максимальные значения энергии электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки индуктивности.

Контрольные вопросы к Пр №4                            Комплект №

1. Значение силы переменного тока, измеренное в амперах, задано уравнением i=0,02sin100 πt. Укажите все правильные утверждения.

А. Амплитуда силы тока 0,02 А.

Б. Период равен 0,02 с.

В. Частота равна 50 Гц.

2. По графику, изображенному на рисунке, определите амплитуду ЭДС, период и частоту ЭДС. Напишите уравнение ЭДС.

3.По катушке индуктивностью в цепи с частотой 50Гц и напряжением 125 В идёт ток силой 2,5А. Какова индуктивность катушки?

4. Мгновенное значение силы переменного тока частотой 50 Гц  равно 2 А для фазы π/4. Какова амплитуда силы тока? Найдите мгновенное значение силы тока через 0,015 с, считая от начала периода.

5. Напряжение на обкладках конденсатора в колебательном контуре меняется по закону и = 100 cos10 4πt. Электроемкость конденсатора 0,9 мкФ. Найти индуктивность контура и максимальное значение энергии магнитного поля катушки.